# 2021年宁乡市城区排水事务中心防涝排渍

# 应急预案

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针。规范本单位防涝排渍应急管理工作，提高防洪度汛水平，促进城区防涝排渍工作规范化、制度化、科学化，为防止和减少突发事件带来的不可预测的破坏和伤害，结合我单位实际情况，特制定本预案。

一、适用范围

本预案所称城区内防涝排渍应急事件，是指因自然因素、人为活动或意外事件，对城区管辖范围内排水设施出现突发性、大面积内涝等排水问题，可能给国家集体利益、社会秩序与公共生命财产造成重大危害的事件。

本预案的防涝排渍应急抢险事件主要包括：暴雨、下水道堵塞等导致的排水不畅问题及窨井盖冲走或丢失的应急处险事件，重点对2020年汛期出现过的内涝点进行布防。

二、应急抢险原则

（一）预防为主原则。根据管辖范围和职能，加强情报信息收集工作，尤其对曾出现内涝点周边重点区域的排水设施情况要进行重点检查，全面收集相关信息，对有关的情报信息进行分析、预测，及时发现有可能发生的排水紧急事件，落实有效的控制措施，把问题解决在始发阶段。

（二）统一指挥原则。在防涝排渍应急处置工作领导小组统一指导和指挥下，各部门充分发挥职能作用，快速反应，密切配合开展各项处置工作。

（三）快速处置原则。迅速到位，有序开展处置工作，及时有效控制事故现场，防止事态蔓延。

（四）减少损失原则。采取一切有效措施和手段，尽最大努力和可能，最大限度地避免和减少人员伤亡，减少财产损失和社会影响。

（五）维护稳定原则。全面做好善后工作，尽快恢复正常的交通，社会秩序，减少对社会的影响。

三、组织机构

为落实我中心2021年汛期的城区防涝排渍工作，结合我中心的实际情况，成立城区防涝排渍巡查应急抢险领导小组：

总调度：焦胜勇

联系电话：15802553918，短号：6998

后勤设备保障、现场调度：王建

联系电话：13755175139，短号：6139

监控指挥中心：丁建军

联系电话：13975849157，短号：6186

办公室：徐文盛

联系电话：13348711234，短号：6955

应急处突：鲁建文 13874828001  6801

钟  奇 13874930609  6636

领导指挥小组办公地点设在宁乡市排水事务中心院内。

主要职责：焦胜勇同志负责应急抢险的决策和总体指挥工作。王建同志负责后勤、设备调度及应急抢险现场总体指挥工作。丁建军同志负责监控指挥中心，徐文盛负责信息收集、统一报送相关单位的及时情况。鲁建文、钟奇负责应急突发事件处理。各组负责人带领组员负责城区道路的巡查及搜集资料汇总，了解城区内涝点的积水情况，详细记录城区内涝点的巡查情况及数据，并提供准确、真实的资料。

四、应急预案的启动

（一）预案启动条件

上级部门通报的橙色或红色暴雨预警信号，各内涝点部分低洼地区出现水浸或大面积积水深度超过20厘米，对市民生活和出行造成一定影响。

（二）预案的启动程序

1、一旦上级部门发起橙色或红色暴雨预警信号，各小组必须坚持24小时值守，在接到群众关于内涝事故的反映后，立即赶到现场巡视，并将水浸情况报告中心城区防涝排渍领导指挥小组。报告内容包括：内涝、水浸发生的时间、地点、简要情况，初步判断事故发生的原因等。

2、城区防涝排渍领导指挥小组根据所收到的内涝灾害信息评估情况，确定防内涝应急预案的启动。

五、应急行动

城区防涝排渍应急预案启动后，各应急小组要迅速响应，按照预案要求开展应急行动。

1、中心办公设立防涝排渍工作咨询电话，号码：87262110，与各小组保持密切联系。

2、各应急小组负责组织抢险工作队清除雨水井、下水道等市政管网的阻水物，确保雨水井、下水道排水畅通。必要时打开雨水井盖排水，并在相应地点设置路标警示。

3、统一指挥街道辖区内城市道路内涝、水浸的救灾应急工作，并根据受灾情况和抢险情况决定向上级主管部门请示支援。

六、抢险设施

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 巡查车辆 | 3台 |
| 应急排涝车 | 2台 |
| 疏通车 | 1台 |
| 开启井盖工具 | 100套 |
| 交通安全防护工具 | 100套 |

七、排水抢险方法

根据不同情况，采用不同的抢险方法，具体如下：

| 序号 | 设施损坏情况分类 | 抢险方法分类 | 抢险设备及材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道淤塞造成水淹 | 清疏检查井和管道 | 交通安全护栏、安全标志等 |
| 2 | 收水口堵塞 | 清理堵塞收水口垃圾、树叶 | 交通安全护栏、安全标志等 |
| 3 | 收水口不足 | 打开检查井排水 | 开启井盖工具、交通安全护栏、安全标志等 |
| 4 | 排水泵站电机或其它设施失灵造成水淹 | 设备维修、应急临时抽水 | 抽水机、防水裤等 |
| 5 | 地势低洼，无收水口；管道破坏或完全堵塞 | 排涝车车强排 | 排涝车车、防水裤、安全护栏、安全标志等 |

八、应急处置措施

一旦发生城区内涝紧急事件，领导指挥小组应向上级主管部门报告，听从上级指挥，及时组织应急小组人员迅速到场，采取应急措施，封闭保护现场，警戒受影响范围，调动设备、器具和救援人员展开抢险行动，迅速排除险情，抢救被困和受伤人员、保护重要物资，疏导群众。若事态严重，向有关专业抢险部门申请救援（如公安、消防、防疫、医疗等）严禁盲目冒险、无章指挥，防止事故扩大。在处置应急工作结束后，组织力量迅速恢复生产、恢复社会秩序，尽可能减少排水设施损坏带来的损失和影响，并协助上级部门开展事故调查，总结处置工作。

附：城区各易（积）涝点现场值守人员分配表

宁乡市城区排水事务中心

2021年4月5日

| 2021年度城区各易（积）涝点现场 值守人员安排表 |
| --- |
| 序号 | 地 点 | 值班领导 | 带班人员 | 联系电话 | 值守 应急队员 |
| 1 | 二环路春城路口 | 陈科军 | 叶国荣 | 15073169671 | 3人 |
| 2 | 三环路春城路口 |  |  |  |  |
| 3 | 宁乡大道高速出口 | 谢 政 | 宋坚军 | 13467564403 | 2人 |
| 4 | 通程至东沩广场 |  | 周为民 | 15874998411 | 2人 |
| 5 | 东沩溪 方便桥至得胜桥 | 杨文辉 | 黄 彬 | 15084815118 | 2人 |
| 6 | 宁邦广场 |  | 彭俊杰 | 13574802047 | 2人 |
| 7 | 东沩溪泵站、210泵站、340泵站 | 孟友良 | 谭登科 | 13974945422 | 2人 |
| 8 | 公积金中心泵站 |  | 南 丹 | 18874977383 | 2人 |
| 9 | 楚沩西路段 | 隆志申 | 王晓华 | 13054169777 | 4人 |
| 10 | 中建亮月湖段 |  | 钟 奇 | 13874930609 | 1人 |
| 11 | 化龙溪佰潮汇前后至玉潭路 | 夏晓红 | 林 宇 | 15111071193 | 2人 |
| 12 | 公园道一号段 | 殷习军 | 叶勇泉 | 13467314470 | 3人 |
| 13 | 五福广场至百灵鸟小学 |  | 黄建清 | 13786193168 | 1人 |
| 总调度 排水中心 | 现场调度 | 焦胜勇 | 王 建 | 13755175139 |
|  | 监控中心 |  | 丁建军 | 13975849157 |
| 备 注： 车辆（泵车）及后勤保障 高 超：13549668089 肖乾定：13875821346 杨石强：15874910242 徐文盛：18774827955 徐艺午：15111057595 应急队员：4人 |